## Slide 1
Caractérisation de l’oscillateur GHz
BLANC Frédéric
07/12/2020

## Slide 2
1- Schéma de principe des avancés de la manip de battement optique
Plan
2- Résultats obtenus

## Slide 3
Le but est de réduire le bruit de phase de l’oscillateur et donc le jitter, en faisant quelques modifications sur l’oscillateur GHz après les étapes de caractérisation précédemment faites.

## Slide 4
1- Schéma de principe des avancés de la manip de battement optique

## Slide 5
Rappel : schéma de principe d’une approche naïve
Premiers résultats : Lors du battement optique, drift visible sur une plage beaucoup trop grande pour pouvoir mesurer au SSA.
ESA
GHz
NKT
Coupleur 50/50
Iso PMI
Iso PMI
Cassette
Photodiode rapide

## Slide 6
Améliorations jusqu’au schéma de principe final
GHz
NKT
Cassette
ESA
Photodiode rapide
Filtre P-B ajustable
Le problème est le trop faible signal en sortie du filtre, on a donc décidé de rajouter un préamp.

## Slide 7
Améliorations jusqu’au schéma de principe final
GHz
NKT
Cassette
ESA
Photodiode rapide
Filtre P-B ajustable
Préamp
Après l’ajout du préamp, la puissance était suffisante mais comme le signal en entrée du préamp est très faible, on a aussi amplifié du bruit.
On a donc décidé de permuter le préamp et le filtre en faisant attention à ne pas injecter trop de signal dans le filtre.

## Slide 8
Schéma de principe final
Devant l’impossibilité de faire une mesure de bruit de phase optique à cause du battement qui drift trop rapidement ( ~20 MHz/s), on a fait une mesure du bruit de phase RF synchronisé au SSA.
GHz
NKT
Cassette
ESA
Photodiode rapide
Passe-bande ajustable
Préamp
SSA
Carte PI (BW 1MHz)
~
Phd
Passe-bande
Passe-bas
Greenfield clock @ 878 MHz
Partie Optique
Partie RF

## Slide 9
2- Résultats obtenus

## Slide 10
Battement optique sur l’ESA sans locking
Battement
Drift

## Slide 11
Battement optique sur l’ESA avec locking
Battement
Battement stable mais on peut le placer où on veut

## Slide 12
Bruit de phase mesuré avec synchro RF
Chart: Bruit de phase et jitter H1

## Slide 13
Bruit de phase mesuré avec synchro RF
Chart: Bruit de phase et jitter H1

## Slide 14
Prochaines étapes
1 – Amélioration de la mesure de battement (réduire le drift pour que le SSA puisse suivre le signal ).
2 – Amélioration de l’oscillateur, en particulier des raies parasites vues à l’ESA.