## Slide 1
Les mesures sont faites après une lentille de 40 cm de focale positionnée à 127 cm de la sortie du dernier élément de l’ampli.
Les paramètres gaussiens après la lentille ont été déduits par le fit, par la partie linéaire et aussi et aussi par calcul à partir de la valeur de Wo trouvée par le fit.
Les paramètres gaussiens avant la lentille on été trouvés avec la matrice ABCD. Le M2 peut être estimé en comparant les divergences mesurées et calculées.
La divergence du faisceau d’entrée est aussi mesurée avec W(F)/F F focale de la lentille

## Slide 3
 | Divm/Divc (mrad) M2 | 2Wo (mm) | Zo (cm) | Zrm /Zrc(cm)
20% x | 2,2/2,0 - 1,1 | 0,361 | 53,6 | 9/10
y | 2,1/2,1 - 1 | 0,432 | 52,7 | 10/14,3
50% x | 2,2/2,0 - 1,1 | 0,356 | 52,2 | 8,8/9,7
y | 2,1/2,1 – 1 | 0,413 | 51,8 | 9,6/13
Paramètres gaussiens après la lentille de f=40 cm
Paramètres gaussiens avant la lentille de f=40 cm
 | Divm/Divc (mrad) | 2Wo (mm) | Zo (cm) | Zrc (cm)
20% x | 0,80/0,75 – 1,06 | 0,856 | 117 | 56,4
y | 0,87/0,72 – 1,2 | 0,906 | 95 | 62,6
50% x | 0,73/0,715 – 1,02 | 0,916 | 120 | 64
y | 0,78/0,696 – 1,12 | 0,940 | 101 | 67,5
moyennes | 0,795/0,72 | 0,904 | 108 | 62,6
La position du waist est donc à 127-104=23 cm après le dernier élément de l’ampli.

## Slide 4
Recouvrement entre les profils y (bleu) x (rouge) et injecté (jaune) entre M4 et IP
F=206 cm, di=239 cm (distance entre la lentille et le dernier élément de l’ampli). Ca donne un couplage théorique de 99%
Donc avec une lentille à focale variable (-1,5 : 3,5) dpt montée sur un rail on doit pouvoir améliorer beaucoup le couplage