## Slide 1: Bilan du 10 septembre 2021
Mettre le suivi dans le elog
  https://elog-thomx.lal.in2p3.fr/THOMX/Commissionning/
Modulateur/RF
  Lundi 6/09: Le réseau Thomx est sous SF6 (vérifier pression voulue), le refroidissement du réseau est en fonctionnement
  Le modulateur/klystron est utilisable pour le conditionnement
  La commande pour l'intervention de Scandinova est partie, intervention de leur part ce vendredi 10/09
  Le tests des redpitaya sur table montrent qu’elles sont fonctionnelles (avec chassis également), config différentes des deux cartes. Test avec modulateur en fonctionnement semaine prochaine
Canon
  Prêt pour le conditionnement (température 32°C de consigne, coef reflexion 20 dB)
  Fenêtre un peu désadaptée
  Calibration des voies de mesures, avec fichier
  Discussion niveaux de puissance RF
  Rapport à venir
CC
  Problème au redémarrage des systèmes, certains DS ne semble pas fonctionner correctement (synchro, vide, moteurs, …)
  Philippe rappelle qu’il y a une procédure de redémarrage automatique des DS dans Astor qui assure l’ordre des DS
  Hugues vérifie auprès de Francois, coordinateur technique, qu’il assure le rôle de suivi dans les redémarrages après coupures
  Chassis qui pilote la liaison profibus avec les alimentations des aimants est en panne, le nouveaux chassis est en cours de déploiement, et des interventions sont en cours sur le chassis en panne

## Slide 2: Actions futures
Questions à traiter à une réunion ultérieure
  Homogénéité des installations informatiques à traiter
  Surveiller groupe froid extérieur après intervention
  Diag : intervention mesure de charge
     problème de logiciel en amont identifier (DS mean/std)
     Prévenir si intervention sur DS
  mesure magnétique sterrer TL: Debian réinstallée sur l'ordinateur, problème à l'installation de tango via le script
Conditionnement du canon
  Rappel du cadre, ce sont les responsables du conditionnement (Pierre et Nourredine) qui gère les besoins en conditionnement et les conditions de mesures
  L’environnement ThomX nécessitant un investissement important est géré par les gens disposant de la connaissance et l’expertise (e.g. IHM Hayg, Modulateur environnement, Maher/Jean Noel)
  La présence d’un des responsables commissioning lors du fonctionnement
  Liste de questions sur le fonctionnement à traiter pour le conditionnement

## Slide 3: Listes de questions pour le conditionnement (vide)
Vide : Valeur du seuil interlock vide ? Lecture des niveaux du vide en sdc temps réel ? sinon temps de rafraichissement ?
  L'interlock des pompes ioniques sur le canon sont à 10-7 mbar. La lecture de la pression s'effectue sur en salle de contrôle sur l'IHMvide, le rafraichissement doit être de l'ordre de la seconde.
  Impossibilité de tester le rafraichissement  problème chassis (CC)
  une solution temporaire serait peut être de mettre une caméra pour filmer le boîtier de contrôle des jauges.
  Faire un bilan suite aux tests lundi

## Slide 4: Listes de questions pour le conditionnement (RF)
Source de puissance et système RF :
  Statut et mise en marche de la source de puissance depuis la sdc
    mise en marche de la sdc avec les IHM de chaque système : disponible dans la procédure de démarrage dans le classeur en sdc, géré par les responsables comm-linac ou IHM
  Mise en marche du système de refroidissement :
    disponible dans la procédure de démarrage dans le classeur en sdc, géré par les responsables comm-linac ou IHM
  Etat de la section pendant le conditionnement du canon ? OFF de préférence  atténuateur de la section en position d’atténuation max. Puissance max admissible dans le réseau canon ?
    Puissance max : le modulateur/klystron sort 37 MW max, un tableau donne la correspondance entre tension alim HT et puissance RF, le rapport de division de puissance c’est 1/3 canon et 2/3 section.
    l'atténuateur coté section est déjà mis à 28 dB à ne pas changer
    le fichier de mesure " pik vs HT" est mis sur atrium, https://atrium.in2p3.fr/a9609788-5c78-4527-a764-0dfdc99eccdc

## Slide 5: Listes de questions pour le conditionnement (CC)
Control-commande : Personne à contacter en cas de problème ? possibilité de nous assurer une formation à l’utilisation du CC ThomX?
  les personnes du groupe CC à contacter en cas de problème, les numéros sont sur le document https://atrium.in2p3.fr/a7f11c87-8ffa-4c56-ac45-020f250e9d12 Dans tous les cas, il faut bien penser à créer un ticket afin que tout le groupe puisse suivre : glpi-thomx.lal.in2p3.fr Pour rappel, la doc officielle TANGO est dispo ici https://tango-controls.readthedocs.io/ Une doc ThomX est aussi disponible sur https://gitlab.in2p3.fr/CCThomX/docutilisateurs/ avec une FAQ à lire en cas de problème (elle suffirait à résoudre plusieurs tickets)
  Hayg s’est proposé pour faire une démonstration. Une personne compétente sera là lors du fonctionnement

## Slide 6: Listes de questions pour le conditionnement (diag)
Diag : ICT prêt ? Comment ça marche ? Possibilité d’utiliser un écran YAG pour visualiser le courant d’obscurité et pour « dumper » le faisceau avant la section ?
  ICT Prêt: oui
  Comment ça marche: soit lecture directe par scope, soit interface panneaux/Diags/BPM/IHM_charge.py Prendre rendez-vous avec Vincent et moi pour une démo. Cependant le courant d'obscurité attendu étant très faible, nous serons en limite de détection.
  Possibilité d’utiliser un écran YAG pour visualiser le courant d’obscurité: Oui
  pour « dumper » le faisceau avant la section: Ils ne sont pas conçu pour cela. Il y a un risque d'échauffement et d'endommagement. Il faut faire un calcul de puissance déposée.
  Il est recommandé de vérifier l'état de la machine en utilisant Health_check et si nécessaires suivre les instructions de correction avant de faire des mesures.
  Le groupe diag ajoute une position arrêtoir avec une monture en Aluminium. Il faut vérifier avec Alexandre G. que la monture est bien reliée à la masse
  Pour rappel à 5-6 MeV, les écrans YAG et 150um à 300um d’épaisseur peuvent rester en faisceau sur PHIL
  Il faut noter que les retards seront à régler avec le courant d’obscurité

## Slide 7: Listes de questions pour le conditionnement
Mise en marche et spécifications des alims solénoïdes.
  Disponibles pour le conditionnement uniquement en commande locale
Sécurité matérielle : Sécurité des Vannes ? Interlock RF (Prk) existe ? qui s’en charge ? seuil et procédure de mise en marche ?
  La source de puissance ne prend pas le Prc
  Le Prk est interlocké au niveau du modulateur
Sécurité humaine : Procédure de démarrage ? Personne à contacter en cas de problème
  Maher et JN pour un démarrage de conditionnement avec le PSS. La personne à contacter pour un disfonctionnement c’est Harold BZYL
Identifier les personnes support en cas de problèmes (RF, informatique…).
  listes de téléphone en sdc à réimprimer lundi
Prévoir historique de conditionnement
  Suivi dans le elog
  Archivage opérationnel